## Slide 1: Introducción al RS-485
Una visión general del estándar de comunicación serial RS-485.

## Slide 2: ¿Qué es RS-485?
RS-485 es un estándar de comunicación serial definido por la norma EIA/TIA-485.
Permite comunicación diferencial de datos a larga distancia y alta velocidad.
Usado en sistemas industriales, domótica, y redes de sensores.

## Slide 3: Características Principales
• Comunicación diferencial (mejora inmunidad al ruido)
• Distancias de hasta 1200 metros
• Velocidades de hasta 10 Mbps
• Soporta redes multipunto: hasta 32 dispositivos por bus

## Slide 4: Topología del Bus
• Disposición en línea (bus) con resistencias de terminación en los extremos
• No se recomienda topología en estrella
• Uso de dos hilos trenzados (A y B)

## Slide 5: Comparación con Otros Estándares
RS-232 vs RS-485 vs RS-422:
- RS-232: ~15 m, 2 dispositivos, unipolar
- RS-485: ~1200 m, 32+ dispositivos, diferencial
- RS-422: ~1200 m, 10 dispositivos, diferencial

## Slide 6: Aplicaciones Comunes
• Sistemas SCADA
• Control de motores y PLCs
• Modbus RTU
• Automatización de edificios
• Redes de sensores industriales

## Slide 7: Ventajas
• Alta inmunidad al ruido
• Bajo costo de implementación
• Flexibilidad en entornos industriales
• Escalabilidad para múltiples nodos

## Slide 8: Consideraciones de Diseño
• Resistencias de terminación de 120 ohmios
• Polarización (pull-up y pull-down)
• Calidad del cable
• Topología adecuada para evitar errores

## Slide 9: Conclusión
RS-485 sigue siendo un estándar confiable e ideal para la industria.
Simplicidad, robustez y bajo costo lo hacen muy popular.